精密型电动平移台（圆导轨）PP120-(50-300)

产品特性：

■标配步进电机和RS232接口，公司自主研发的ZD-KZ系列运动控制器可对其实现自动化控制

■进口精密滚珠螺杆驱动，重复定位精度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长

■防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复使用

■导轨采用精密线性轴承导轨（两端支撑，中间悬空），承载较小，适合单轴科学试验使用，垂直使用效果好

■合理的导轨调整固定方式大大提高了导轨的安装精度，有效保证运动的直线度和平行度，运动舒适度

■步进电机和滚珠螺杆通过进口高品质弹性联轴节连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小

■配有手轮，方便调试

■两端装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品

■底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定

■可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，实现高速重载